Modèle de CSC pour les travaux d'entretien de voiries communales classiques (hors ouvrages d’art) sous seuil européen

Les textes en italique sont des commentaires qui ne doivent pas figurer dans le CSC. Ils constituent une aide pour l’auteur de projet.

Ce modèle de CSC est à utiliser exclusivement pour des travaux d’enduisage et/ou de raclage-pose.

Les articles comme l’article 25 "cautionnement complémentaire", article 34 " système de gestion de la qualité", article 79 "organisation générale du chantier - impétrants" et d’autres sont influencés par la nature des travaux à réaliser.

En ce qui concerne les clauses techniques, il convient de les adapter en fonction du type de travaux à exécuter (pose enrobés, pose enduit, pose MBCF…).

Il en est de même pour les articles des clauses techniques qui sont d’autant plus dépendants des interventions envisagées.

Le modèle en annexe est à utiliser comme aide mémoire pour les travaux de surface. Dès que d’autres travaux s’avèrent nécessaires, comme, par exemple, la mise à niveau d’avaloirs, la pose de bordures, la réalisation de marquage, ce modèle est à adapter. Il convient alors de se référer aux clauses administratives et techniques du modèle de CSC annexé au CCT Qualiroutes.

| Libellé du marché Numéro du CSC Marché de travaux |
| --- |
| Pouvoir(s) adjudicateur(s) | La Commune de … |
| Service gestionnaire | Nom et adresse du service qui va gérer le marché |
| Mode de passation | Procédure ouverte Procédure négociée directe avec publication préalable Procédure négociée sans publication préalable (PNSPP) … |
| Niveau de publicité | Belge Néant (PNSPP) |
| Procédure électronique | Date + heure |
| Agréation | Catégorie ou sous-catégorie: xx Classe estimée: xx |

Table des matières

Dérogations	4

1ère partie: Généralités	5

1. Pouvoir adjudicateur	5

2. Objet du marché et description des travaux	6

3. Législation et documents contractuels applicables	7

4. Lots	9

5. Variante(s)	10

6. Option(s)	10

7. Mode de passation du marché	11

8. Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)	11

9. Reconduction du marché (article 57 al. 2et 3 de la loi)	11

10. Tranches (article 57 al. 1 de la loi)	12

11. Renseignements utiles	13

Partie 2: Passation du marché	13

1. Sélection des soumissionnaires	13

1.1. Motifs d’exclusion	14

1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP)	14

1.3. Critères de sélection	14

1.4. Déclaration implicite sur l’honneur	16

1.4. Document Unique de Marché Européen	16

1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion	16

2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)	17

3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)	17

4. Forme, contenu et dépôt de l'offre	17

4.1. Forme de l’offre	17

4.2. Signature de l’offre	18

4.3. Dépôt de l’offre (cf. dispositions transitoires des articles 128 et 129 de l’ARP)	18

4.1. Dépôt de l’offre	19

4.2. Signature de l’offre	20

4.3. Modifications et retrait de l’offre	20

4.4. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre	21

4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires	21

4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)	22

4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)	22

4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)	22

4.9. Eléments inclus dans les prix (article 32 de l’ARP)	22

Partie 3: Exécution du marché –	23

Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –	23

Clauses administratives du CCT QUALIROUTES	23

ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques	23

ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant	23

ARTICLE 12/3: Sous-traitance	24

ARTICLE 19: Utilisation des résultats	24

ARTICLE 23: Assistance mutuelle et garantie	24

ARTICLE 24: Assurances	25

ARTICLE 25: Montant du cautionnement	30

ARTICLE 27: Constitution du cautionnement et justification de cette constitution	31

ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité	31

ARTICLE 35: Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur	31

ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire	32

ARTICLE 38: Clause de réexamen	35

ARTICLE 38/7: Formules de révision	35

ARTICLES 41 et 42: Réception technique	35

ARTICLE 42 §1: Vérification des produits	36

ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable	36

ARTICLE 45: Pénalités	36

ARTICLE 67: Avances	36

ARTICLE 73: Actions judiciaires	36

ARTICLE 76: Délais d'exécution	36

ARTICLE 77: Mise à disposition des terrains et locaux	37

ARTICLE 79: Organisation générale du chantier	37

ARTICLE 83: Journal des travaux	40

ARTICLE 86 §2 et §6: Amendes pour retard	40

ARTICLE 86 § 5: Amendes pour retard	40

ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie	40

ARTICLE 95: Paiements	40

Dérogations

Dérogations aux règles générales d’exécution prévues par le CCT Qualiroutes

Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes

Dérogations au CCT Qualiroutes

Indiquer et motiver les éventuelles modifications apportées aux clauses administratives du CCT QUALIROUTES.

Il est rappelé que les dérogations aux clauses administratives doivent constituer l’exception. Toute dérogation doit être justifiée par les spécificités du marché.

Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations prévues par le CCT Qualiroutes)

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent Cahier spécial des charges déroge comme suit à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous "RGE".

Ajouter la liste des articles auxquels le CSC déroge et motiver, le cas échéant.

1ère partie : Généralités

## 1. Pouvoir adjudicateur

Indiquer l’entité juridique puis le service responsable

## 2. Objet du marché et description des travaux

Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants:

Indiquer:

- Une description générale des travaux à réaliser;

- Les parties principales du ou des ouvrages à réaliser;

- Le type de réseau sur lequel s’effectuent les travaux, conformément au B. 1. du CCT QUALIROUTES

- Si le marché comporte plusieurs parties et/ou lots ou plusieurs phases ayant leurs délais et leurs montants propres, les décrire ici.

Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.

Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

## 3. Législation et documents contractuels applicables

Supprimer les références et documents qui ne sont pas nécessaires au marché concerné. Et le cas échéant, ajouter ceux qui s’y appliquent particulièrement car la liste qui suit n’est pas exhaustive.

Les documents à caractère technique ne doivent pas être cités. Ils sont à insérer dans les clauses techniques du CSC.

Indiquer les autres législations et documents susceptibles d’être applicables au marché et qui ne sont pas repris dans le Catalogue des Documents de Référence.

Législation et textes relatifs aux marchés publics

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concessions;

- L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ci-dessous « ARP »

- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-dessous « RGE »;

Législation relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux

- La loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;

- L’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;

- L’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégorie et sous-catégorie relativement à l’agréation des entrepreneurs;

Législation relative au bien être des travailleurs

- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’exécution et ses modifications ultérieures;

- L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

- Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017;

Législation relative aux déchets

- Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses modifications ultérieures;

- Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

- La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne;

- L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Législation relative à la gestion des sols et des terres

- Le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

- L’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols ;

- L’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, y compris le Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) du Département du sol et des déchets (SPW ARNE) disponible sur https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/presentation-generale-du-decret-sols-2018/lagw-terres-excavees.html

Législation relative aux installations électriques

- L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel électrique;

- Le règlement général sur les installations électriques (RGIE) rendu obligatoire par l’arrêté royal du 10 mars 1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés d’exécution;

Législation relative à la signalisation des chantiers

- L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

- L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

- Législation relative à la protection des données à caractère personnel

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE

- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Législation relative à l’assurance obligatoire

- Loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction

Documents contractuels

- Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé "CCT QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges type;

- Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence – Edition du CDR du 01 / (mois) / (année).

Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont disponibles sur le site Internet "Qualité & Construction" http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le Catalogue des Documents de Référence (CDR).

- Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;

- Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie intégrante. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de la rédaction de son offre.

- L’offre approuvée de l’adjudicataire.

## 4. Lots

Si le marché est d’un montant estimé égal ou supérieur à 139 000 EUR HTVA, il y a lieu d’envisager l’allotissement et de motiver le non allotissement.

Déterminer la nature, le volume, l’objet, la répartition et les caractéristiques de chaque lot.

Préciser si les rabais ou propositions d’amélioration sont interdits.

Indiquer le cas échant dans le cahier spécial des charges les critères ou règles objectifs et non discriminatoires appliqués pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

En cas de marché à lots, indiquer:

Le présent marché comprend les ... lots suivants:

… (à compléter)

Et indiquer:

Le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer que certains, et éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation.

Indiquer que les soumissionnaires peuvent déposer une offre:

- pour un seul lot;

- pour plusieurs lots (avec limitation éventuelle à un certain nombre de lots);

- pour tous les lots.

En cas de remise d’offre pour plusieurs lots, le soumissionnaire précise son ordre de préférence pour leur attribution conformément à l’article 49 de l’ARP.

En ce qui concerne l’agréation, le soumissionnaire doit être agréé dans la classe et la catégorie ou sous-catégorie de chacun des lots pour lesquels il soumissionne.

En cas d’attribution de plusieurs lots, le soumissionnaire doit posséder la classe d’agréation correspondant au montant cumulé des lots.

En cas de non allotissement, indiquer:

Bien que le marché soit d’un montant estimé égal ou supérieur à 139 000 EUR HTVA, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas diviser le présent marché en lots pour la(les) raison(s) suivante(s): (choisir la ou les raisons parmi la liste non exhaustive ci-dessous):

- L’allotissement du présent marché rendrait l’exécution du marché excessivement coûteuse et particulièrement complexe sur le plan technique.

- La nécessité de coordonner les adjudicataires des différents lots risque de compromettre gravement la bonne exécution du marché.

- La division du marché en lots risque d’entrainer des difficultés au niveau de la détermination de la responsabilité individuelle des différents intervenants.

## 5. Variante(s)

Les variantes libres sont interdites.

Si des variantes sont exigées ou autorisées, mentionner:

- les exigences minimales auxquelles elles doivent satisfaire;

- les exigences spécifiques relatives à leur mode d’introduction (avec l’offre de base ou dans un document séparé);

- si ces variantes ne peuvent être introduites qu’à condition qu’une offre de base soit également déposée.

## 6. Option(s)

Les options libres sont interdites.

Si des options sont exigées ou autorisées, mentionner:

- les exigences minimales auxquelles elles doivent satisfaire;

- les exigences spécifiques relatives à leur mode d’introduction;

- que ces options ne peuvent être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante.

## 7. Mode de passation du marché

Indiquer le mode de passation, la base légale et le cas échéant, l’hypothèse en cas de procédure avec négociation:

- procédure ouverte (article 36 de la loi du 17/06/2016)

- procédure négociée directe avec publication préalable (article 41 de la loi)

- procédure négociée sans publication préalable (article 42 de la loi).

- …

## 8. Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)

La répétition est incompatible avec la procédure de subsidiation du plan d’investissement communal.

## 9. Reconduction du marché (article 57 al. 2et 3 de la loi)

La reconduction est incompatible avec la procédure de subsidiation du plan d’investissement communal.

## 10. Tranches (article 57 al. 1 de la loi)

Le cas échéant, indiquer si le marché est divisé en tranches:

Le présent marché est divisé en plusieurs tranches, ferme(s) et conditionnelle(s).

Le soumissionnaire est tenu de remettre un prix pour chacune des tranches. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse portant sur le montant total de toutes les tranches.

Le marché comporte … tranches:

Exemple:

Tranche 1, ferme: A décrire

- Pour le lot 1,

- Pour le lot 2,

- Pour le lot 3,

Tranche 2, conditionnelle: A décrire

- Pour le lot 1, cette tranche concerne

- Cette tranche ne concerne pas le lot 2.

- Pour le lot 3, cette tranche concerne

Tranche 3, conditionnelle:

- Pour le lot 1, cette tranche concerne

- Pour le lot 2, cette tranche concerne

- Cette tranche ne concerne pas le lot 3.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas commander une ou plusieurs tranches conditionnelles et l’adjudicataire ne pourra prétendre, dans ce cas, à aucune indemnité.

Le cas échéant, les tranches conditionnelles sont commandées par le pouvoir adjudicateur par courrier notifié à l’adjudicataire moyennant un délai de préavis de … mois avant l’expiration du délai d’exécution de la (dernière) tranche ferme.

Les délais prévus à l’article 76, §2 du RGE sont rendus applicables à chacune des tranches conditionnelles commandées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de relancer un marché pour toutes les tranches conditionnelles qu’il jugera utiles sans que l’adjudicataire ne puisse prétendre à aucune indemnité.

## 11. Renseignements utiles

Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de:

M. / Mme …………..

Tél: ………….

Fax: …………..

Courriel: ………@....…..

Partie 2 : Passation du marché

## 1. Sélection des soumissionnaires

### 1.1. Motifs d’exclusion

a) Motifs d’exclusion obligatoire

Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.

b) Motifs d’exclusion facultative

Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.

c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)

Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux points 1.1 a) et 1.1.b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.

### 1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP)

Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.

Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles 62 et 63 de l’ARP.

### 1.3. Critères de sélection

La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché. Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de natures différentes, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci peut être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne doit être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues.

Lorsque les travaux relèvent d’une seule sous-catégorie d’agréation, il n’est pas permis d’exiger également l’agréation dans la catégorie correspondante.

Il ne peut être exigé d’agréation lorsque le montant de l’offre à approuver est inférieur à 75 000 EUR HTVA en catégorie et à 50 000 EUR HTVA en sous-catégorie.

Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous:

Les travaux sont rangés dans la (les) catégories(s) … ou la (les) sous-catégorie(s) … et le pouvoir adjudicateur estime qu’ils rentrent dans la classe …

L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à approuver.

Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge.

Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.

1.4. Déclaration implicite sur l’honneur

Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux points 1.1. a) et 1.1. b).

Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre aucune déclaration à son offre (hors application de mesures correctrices), c’est le dépôt de cette offre qui, par lui-même, constitue une déclaration (implicite) sur l’honneur.

### 1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire).

L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.

## 2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)

Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de sélection - qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur sur base du critère prix / coût / des critères d’attribution précisés ci-dessous.

Sauf si le seul critère d’attribution est le prix ou le coût, préciser ici les critères et sous-critères d’attribution et leur pondération.

## 3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)

Indiquer le type de marché: le marché est à prix global, à bordereau de prix, à remboursement ou mixte.

## 4. Forme, contenu et dépôt de l'offre

4.1. Dépôt de l’offre

Les offres doivent être introduites de façon électronique dans le délai prévu pour le dépôt des offres, soit avant le jour mois année, heures, minutes, 00 secondes.

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données générées par le fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées.

Les offres sont introduites par des moyens électroniques via la plateforme                   e-Procurement et son application e-Tendering qui garantit le respect des conditions de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016.

Si nécessaire, les attestations demandées dans les documents du marché sont scannées en format PDF afin de les joindre à l’offre.

Les données digitales de l’offre doivent être transmises dans un format exploitable, moyennant les applications informatiques standards et habituellement disponibles.

Le site Public Procurement (http://www.publicprocurement.be) renvoie vers les informations utiles relatives à l’introduction d’une offre électronique ainsi qu’à un guide pratique pour l’introduction de l’offre.

L’ouverture électronique des offres a lieu le jour mois année, heures, minutes, 00 secondes.

Cette ouverture est effectuée par le représentant du Pouvoir adjudicateur.

4.2. Signature de l’offre

Conformément à l’article 42 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, dans le cadre d’une procédure ouverte ou d’une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l’offre et ses annexes, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique. Ces documents sont signés de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l’offre initiale et à l’offre finale doivent être signés.

Le rapport de dépôt visé à l’article 42 doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée.

Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

La plateforme e-Procurement détermine si la signature électronique de l’offre introduite est conforme aux exigences réglementaires en la matière.

De plus amples informations se trouvent sur le site web: http://www.publicprocurement.be ou via le e-Procurement helpdesk au numéro: +32(0)2 740 80 00.

4.3. Modifications et retrait de l’offre

Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt qui doit également être revêtu d’une signature électronique qualifiée.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait, n’est pas revêtu de la signature qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même.

### 4.4. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre

- Le formulaire d’offre;

- Le métré récapitulatif;

- Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission;

- En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé (procuration) qui lui accorde ses pouvoirs;

- La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social, dûment signée;

- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires.

Indiquer ici les autres documents, modèles, échantillons, maquettes et modèles réduits à joindre à l’offre.

La liste doit être exhaustive pour que le soumissionnaire ne puisse rien oublier.

Liste exemplative des documents:

- Le planning des travaux;

- L’annexe 3 reprenant la liste des sous-traitants et leur part de participation dans le chantier;

- Les fiches et documents techniques permettant d’analyser l’offre (à lister);

- Les documents et notes exigés par le cahier spécial des charges et les documents auxquels il se réfère; notamment, l’engagement de l’entreprise concernant les Plans qualité exigés dans le cadre de ce marché;

- Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au cahier spécial des charges et dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage est exécuté pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;

- Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle;

- Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative (à lister);

### 4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires

L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles et les jours de repos compensatoires.

4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)

Le soumissionnaire précise dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés (en complétant l’annexe 3 à l’offre).

4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)

Le montant total de l’offre doit être exprimé en chiffres et en toutes lettres dans le formulaire d’offre.

4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)

Les prix unitaires et globaux comprennent toutes impositions quelconques à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Indiquer:

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée doit être indiqué dans la rubrique prévue au métré.

Ou

Le soumissionnaire mentionne dans son offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d’indiquer pour chacun d’eux les postes du métré récapitulatif concernés.

4.9. Eléments inclus dans les prix (article 32 de l’ARP)

Le cahier des charges type QUALIROUTES ne prévoit pas la notion de "terrain réputé rocheux". L’auteur de projet doit donc évaluer sur base de sondages les quantités présumées de terrassements à effectuer en sol meuble, rocheux et compact.

Partie 3: Exécution du marché

Note: les numéros des articles sont ceux de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.

### ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques

Indiquer si des moyens électroniques sont autorisés ou imposés pour l’échange de pièces écrites.

Dans l’hypothèse où les moyens électroniques sont autorisés ou imposés, indiquer l’adresse de messagerie électronique du pouvoir adjudicateur. Le service doit prendre les mesures afin qu’un suivi soit assuré en cas d’absence du fonctionnaire dirigeant. L’adresse de messagerie de l’adjudicataire est demandée dès la conclusion du marché.

### ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant

Selon l’hypothèse choisie, indiquer:

Si le Fonctionnaire dirigeant est désigné:

Indiquer le nom, l'adresse et le n° de téléphone de la personne désignée. A défaut, cette indication figure au plus tard dans la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre.

Si le Fonctionnaire dirigeant n'est pas encore désigné:

Le fonctionnaire dirigeant est désigné par écrit par le Pouvoir adjudicateur au moment de la conclusion du marché

Toute limite éventuelle des pouvoirs du fonctionnaire dirigeant appartenant au pouvoir adjudicateur doit être mentionnée au CSC ou dans la notification du marché. Si le fonctionnaire dirigeant est étranger au pouvoir adjudicateur, la teneur de son mandat éventuel doit être précisée dans le CSC ou dans la notification du marché.

### ARTICLE 12/3: Sous-traitance

Pour les marchés de travaux relevant d’une catégorie d'agréation, la chaîne de sous-traitance est limitée à 3 niveaux: le sous-traitant direct de l’adjudicataire, le sous-traitant de 2ème niveau et le sous-traitant de 3ème niveau.

Pour un marché de travaux relevant d’une sous-catégorie d’agréation, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de 2 niveaux.

En fonction  du fait que les travaux relèvent d'une catégorie ou sous-catégorie, indiquer:

Le marché est limité à 3 niveaux de sous-traitance

ou

Le marché est limité à 2 niveaux de sous-traitance.

L’article 1798 du Code Civil relatif à l’action directe du sous-traitant est applicable au présent marché.

### ARTICLE 25: Montant du cautionnement

Les postes soumis à cautionnement complémentaire sont ceux pour lesquels une réception technique a posteriori est prescrite.

Il n’est pas exigé de cautionnement pour les marchés dont le montant est inférieur à 50 000 EUR HTVA.

En cas de marché à lots ou à tranches, préciser:

Le montant du cautionnement pour chacun des lots est limité à cinq pour cent (5 %) du montant initial.

Pour les marchés à tranches, le cautionnement est constitué par tranche à exécuter.

Dans le cas où un cautionnement complémentaire est exigé, indiquer:

- soit les n° des postes concernés;

- soit que les postes sont listés en annexe du métré récapitulatif.

Indiquer également que le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de ces postes.

### ARTICLE 27: Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

La justification de la constitution du cautionnement principal et complémentaire doit être adressée au fonctionnaire dirigeant.

### ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité

Le cas échéant, indiquer les ouvrages ou parties d'ouvrages soumis au document de référence QUALIROUTES-A-1 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la qualité qui ne seraient pas listés dans l’Art. 34 du Chap. A (RGE)

### ARTICLE 35: Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

Préciser les plans et documents qui sont joints au cahier spécial des charges.

Préciser les numéros et désignations des plans fournis.

Préciser le cas échéant les lieux, dates et heures pour la signature par l'adjudicataire des plans, documents et objets.

Préciser le cas échéant les documents et objets qui sont mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Si des essais de sol ont été effectués, en indiquer une synthèse et préciser auprès de qui le rapport complet peut être consulté.

On peut citer notamment:

- un plan de situation des câbles et canalisations situés dans la zone des travaux (voir à ce sujet le point relatif à l’article 79 ci-après et le document de référence QUALIROUTES-A-5)

- le tableau du document de référence QUALIROUTES-A-8 reprenant la nature et la quantité des matériaux provenant des démolitions, si ce tableau n’est pas repris sur un plan terrier

- le plan de sécurité et de santé qui contient le modèle de formulaire à annexer à l’offre.

### ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

Le cas échéant, ajouter au CSC: les cartouches des plans corrigés mentionnent de façon précise les corrections effectives ainsi que la date de celles-ci.

Indiquer les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur ainsi que le nombre d'exemplaires à fournir par l’adjudicataire.

L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.

Le cas échéant, définir un autre délai.

Ce planning est fourni sous la forme GANTT.

Ce planning doit comporter:

Indiquer le contenu minimum du planning en fonction de la complexité du chantier:

- la durée de chaque activité;

- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de ceux-ci dans les délais prévus;

- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de réception est long et/ou a une importance en terme de planning;

- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique;

- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y rapportant.

- les délais partiels nécessaires pour l'exécution des diverses phases de l'entreprise et ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que fluviale;

- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de travail intégrant les jours fériés légaux;

- …

Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur mensuellement ou en fonction des besoins.

### ARTICLE 38: Clause de réexamen

Outre les clauses de réexamen figurant dans le CCT Qualiroutes, les clauses de réexamen suivantes sont d’application.

### ARTICLE 38/7: Formules de révision

Indiquer la ou les formules de révision applicables au marché, ainsi que les valeurs des paramètres. (Eventuellement, faire référence à l’annexe MAO jointe au CSC).

Il est à noter que:

- Le terme I n’a plus été repris dans la formule type, n’étant pas suffisamment représentatif des marchés de travaux routiers mais peut cependant toujours être intégré dans une formule de révision.

- Le logiciel MAO (Métré Assisté par Ordinateur) fournit automatiquement la ou les formules de révision à appliquer suivant le degré de précision souhaité incluant, le cas échéant, un indice I.

### ARTICLES 41 et 42: Réception technique

Les frais de réception technique préalable sont définis, quand ils doivent l’être, dans l’annexe 3 du document de référence QUALIROUTES-A-3 ou dans les clauses techniques des chapitres concernés du CCT Qualiroutes.

### ARTICLE 42 §1: Vérification des produits

Le cas échéant, indiquer la quantité des produits qui sont détruits, à la suite des vérifications opérées.

### ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable

En règle générale, le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de 30 jours de calendrier (ou de 60 jours s'il y a intervention d'un laboratoire) pour notifier sa décision de refus ou d'acceptation de la demande de réception. Les documents de marché peuvent toutefois indiquer un délai plus réduit.

Indiquer le délai de notification de décision si celui-ci est réduit.

### ARTICLE 45: Pénalités

Le cas échéant, indiquer les pénalités spéciales.

### ARTICLE 67: Avances

Le cas échéant, définir les modalités de payement d’avance.

### ARTICLE 73: Actions judiciaires

Si on désigne un tribunal particulier, indiquer:

Tout litige lié aux obligations contractuelles du présent marché est soumis à l'application du droit belge et aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de ...

### ARTICLE 76: Délais d'exécution

Le délai d'exécution est fixé à …

Indiquer si le délai est soit le nombre de jours ouvrables, soit le nombre de jours de calendrier, soit le nombre de semaines, de mois ou d’années, soit encore un délai de date à date ou pour une date finale déterminée.

Indiquer les suspensions certaines, leurs dates et leur durée.

Exemples: fêtes locales, manifestations autorisées…

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, indiquer ici les délais d’exécution y afférents (voir à ce sujet les articles 91 et 92) et préciser que le délai concerné est de rigueur ou non.

Il y a lieu de vérifier la classe d’agréation exigée pour le marché concerné.

S’il s’agit de travaux nécessitant le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, pour déterminer le délai endéans lequel l’ordre de commencer les travaux doit être délivré.

Pour le remplacement d’une partie de revêtement en béton armé continu, indiquer le délai imparti pour terminer les réparations (voir M. 2.9.2.6.5).

### ARTICLE 77: Mise à disposition des terrains et locaux

En cas de mise à disposition, indiquer les terrains et les locaux que le pouvoir adjudicateur met à la disposition de l’entrepreneur.

Ces indications peuvent être mentionnées aux plans.

Ces terrains peuvent s’avérer utiles pour la mise en dépôt de matériaux.

### ARTICLE 79: Organisation générale du chantier

Matériel de laboratoire de chantier:

Indiquer la liste exhaustive du matériel de laboratoire de chantier à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur.

A  titre d'exemple, une liste du matériel est fournie ci-après:

- une main écope à fond plat, une paire de gants résistants à la chaleur, un thermomètre de 0 à 200 °C pour le contrôle de la température des mélanges bitumineux…;

- une règle de 3 mètres à chants effilés, avec coin gradué, sur laquelle est adapté un niveau;

- un stock de boîtes métalliques d’une capacité de 5 litres, avec anse de transport et couvercle;

- un appareillage pour les essais à la plaque, y compris la mise à disposition du camion lesté et du chauffeur (dans le cas de terrassements et fondations);

- des moules pour la réalisation de cubes en béton;

- …

Déviation:

Indiquer si la déviation de la circulation est imposée ou interdite. Si elle est imposée, fournir l’itinéraire de déviation défini de manière détaillée avec indication précise de la signalisation routière à mettre en place, à modifier ou à occulter.

Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:

Indiquer les entraves particulières admises dans le cadre du chantier.

Les frais de signalisation:

Il y a lieu de distinguer clairement les frais de signalisation à charge de l’entreprise et les frais de signalisation devant faire l’objet de postes au métré.

- Indiquer la catégorie du chantier conformément aux dispositions de l'AM du 07 mai 1999 (MB du 21.05.1999).

- Le cas échéant, indiquer que le chantier est situé sur le Réseau I, II ou III. La signalisation réglementaire des chantiers de 1e, 5e et 6e catégorie fait l’objet de postes au métré.

Etat des lieux:

Si un état des lieux est à réaliser, le préciser, définir son niveau de précision et la zone concernée.

L’auteur de projet peut utilement s’inspirer du texte suivant, en l’adaptant au chantier considéré:

« Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de notification du présent marché, l’adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant des nom, adresse et références du géomètre expert désigné par lui pour établir l’état des lieux et concrétiser un plan de repérage. Ce plan de repérage reprend chacun des immeubles et ouvrages pour lesquels un état des lieux avant travaux doit être dressé dans la zone concernée définie par le pouvoir adjudicateur. Le plan de repérage approuvé par le fonctionnaire dirigeant est annexé au rapport de synthèse de l’état des lieux.

Dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux, l’adjudicataire transmet au fonctionnaire dirigeant, le rapport de synthèse des états de récolements qu’il fait dresser après travaux par le géomètre expert. »

Marchés à exécuter simultanément:

Le cas échéant, indiquer les entreprises susceptibles de travailler simultanément sur le chantier.

Matériaux provenant des démolitions:

Indiquer conformément au document de référence QUALIROUTES-A-8 "Identification des matériaux en place" que l’estimation de la nature et de la quantité de matériaux provenant des démolitions est fournie:

-soit au plan terrier

-soit dans une annexe au cahier spécial des charges.

Pour ce qui concerne l’évacuation des déchets, l’auteur de projet se réfère aux tableaux D. 2.1.1.1. du chapitre D du CCT QUALIROUTES.

Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage:

Indiquer, conformément au document de référence QUALIROUTES-A-5 "Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines" et sur base des conclusions de la réunion d’avant-projet,

-soit qu’il n’y a pas de câbles ni de canalisations dans la zone des travaux,

-soit que des câbles et des canalisations sont situés dans la zone des travaux. Dans ce cas, préciser sur quel document les câbles et canalisations sont repérés en plan et en profondeur (soit sur un plan terrier, soit sur un document à annexer au cahier spécial des charges).

Collecte des déchets ménagers:

S'il échet, reprendre le texte suivant:

L'adjudicataire met tout en œuvre pour que la collecte des déchets ménagers ne soit pas interrompue pendant la durée de travaux.

L’endroit où les sacs et conteneurs de déchets ménagers sont stockés permet à l’entreprise de ramassage de les enlever. L’entrepreneur procède régulièrement à la collecte et au stockage de ces sacs et conteneurs sur cette zone.

Cette tâche constitue une charge d'entreprise.

### ARTICLE 86 §2 et §6: Amendes pour retard

Le cas échéant, si le délai d’exécution est un critère d’attribution du marché, indiquer le mode de calcul des amendes.

### ARTICLE 86 § 5: Amendes pour retard

Si les documents du marché fixent des délais partiels sans fixer de parties ou de phases ayant leur montant propre et auxquelles ces délais sont attachés, il y a lieu d'indiquer si ces délais partiels sont de rigueur.

Dans l’hypothèse de délais partiels de rigueur, il est possible de prévoir des amendes particulières à déterminer dans les documents du marché. A défaut, la formule prévue à l’article 86§1er et §5 de l’AR du 14 janvier 2013 s’applique.

### ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie

Le cas échéant, définir et motiver des délais de garantie de durées inférieures ou supérieures à celles prévues à l’article 92 §2 alinéa 4 du chapitre A du CCT QUALIROUTES.

### ARTICLE 95: Paiements

Indiquer les modalités d’introduction des déclarations de créance et des factures.

Indiquer, outre les modalités d’introduction des déclarations de créance et des factures en version papier:

Facturation électronique:

L’adjudicataire a la possibilité d’encoder ses factures dans son outil comptable qui aura été préalablement connecté au réseau PEPPOL (réseau d’échange des factures électroniques respectant les normes européennes) via un point d’accès.

Dans le cas où l’adjudicataire ne dispose pas d’outil comptable adapté, il peut utiliser gratuitement le portail d’encodage de la plate-forme MERCURIUS accessible à l’adresse suivante:

https://digital.belgium.be/e-invoicing/MercuriusLogin.html?language=FR&nextAction=&nextActionParameters=

Outre les treize mentions obligatoires listées à l’article 14/2 de la loi du 17 juin 2016, la facture électronique précise:

- la dénomination du Département et/ou de la Direction concernée du SPW MI

- l’adresse complète de ce Département et/ou de cette Direction

- le nom de la personne de contact

- le n° du CSC

- le n° de visa d’engagement

En l’absence de ces mentions, la facture sera considérée comme n’étant pas "régulièrement établie" au sens de l’article 95 §3 des RGE.

Une facture envoyée par courriel (sous format PDF, Word…) n’est pas considérée comme une facture électronique.

Partie 4 : Clauses techniques

Précisions et commentaires relatifs au chapitre B 
Terminologie du CCT QUALIROUTES

## B. 1. Classification des routes

Le cas échéant, préciser ici le ou les réseaux auxquels appartiennent les routes objet du marché.

Cette classification est appliquée aux chapitres C, E, F, G, H, I et M.

### B. 3.11. Lexique - Dépôt

Le cas échéant, préciser ici l’adresse du lieu de dépôt.

Précisions et commentaires relatifs au chapitre D 
Travaux préparatoires et démolitions sélectives du CCT QUALIROUTES

## D. 2.1.1.2. Fraisage de couches de chaussée

Définir l’épaisseur totale à démolir, l’identification de chaque couche et des interfaces.

Le cas échéant (en cas de revêtement en enrobé bitumineux), indiquer si la surface fraisée fait l’objet d’un nettoyage sous haute pression tel que décrit au D. 2.1.1.2.

Décrire, le cas échéant, les opérations de dégagement des joints de dilation après fraisage.

Précisions et commentaires relatifs au chapitre E 
Terrassements généraux et particuliers du CCT QUALIROUTES

Ce chapitre n’est à compléter que si des interventions au niveau de la structure de voirie sont envisagées.

Il y a lieu, dans ce cas, de se référer au chapitre E du modèle de CSC disponible sur le site internet "http://qc.spw.wallonie.be".

Précisions et commentaires relatifs au chapitre F 
sous-fondations et fondations du CCT QUALIROUTES

Ce chapitre n’est à compléter que si des interventions au niveau de la structure de voirie sont envisagées.

Il y a lieu, dans ce cas, de se référer au chapitre F du modèle de CSC disponible sur le site internet "http://qc.spw.wallonie.be".

Précisions et commentaires relatifs àU chapitre G 
– Revêtements du CCT QUALIROUTES

## G. 2. Revêtements bitumineux

Recommandations préalables

Les dispositions du chapitre A du présent cahier des charges type fixent le délai de garantie à 5 ans pour les revêtements.

Cette garantie ne porte que sur les travaux effectués par l’adjudicataire. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable de l’état des éléments préexistants (portance de la structure, fissuration des revêtements existants maintenus, etc.) et de leur influence sur la durabilité des couches d’enrobés bitumineux qu’il doit poser.

Pour éviter toute contestation au cours des travaux ou après exécution, il est recommandé à l’auteur du projet de procéder à un état des lieux de la route existante. Outre une inspection visuelle approfondie, ce dernier comporte, suivant les cas, des essais de planéité, de portance, des carottages visant notamment à déterminer la résistance à l’orniérage, etc.

Le cas échéant, ces données sont intégrées dans le cahier spécial des charges.

En cas de raclage-pose, introduire le texte suivant:

Après fraisage, le support existant peut présenter des fissures localisées ne mettant pas en péril la structure de la chaussée. Dans ce cadre, l'adjudicataire localise celles-ci et prévoit leur traitement en vue d'assurer la garantie prévue au présent CSC. Ce traitement peut consister au renforcement localisé de la couche de collage ou tout autre type de traitement adapté. Le type de traitement est proposé au fonctionnaire dirigeant.

## G. 2.2.2.1.1. Enrobés à squelette sableux – Couches de liaison et de reprofilage

Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume dur (x = 8), classe 10/20

- Les bitumes additionnés, les bitumes durs et les bitumes à indice de pénétration positif sont utilisés pour améliorer la résistance aux déformations permanentes et/ou à la fissuration des enrobés.

- Emploi des additifs:

- asphalte naturel: remplacer 10 % du liant par de l’asphalte naturel

- polyoléfines: remplacer 5 à 12 % du liant par des polyoléfines (% exprimé par rapport à la masse du liant)

- Si des problèmes de fatigue ou de fissuration réflective particuliers sont à craindre, l’utilisation d’un bitume polymère neuf peut être recommandée.

- La mise en œuvre manuelle d’enrobés contenant un bitume polymère neuf ou additionné s’avère généralement difficile.

- Le choix du type de liant sera en principe fait en fonction des critères de performance précisés au CCT et, dans certains cas, des difficultés de mise en œuvre. Il peut être laissé au choix de l’entrepreneur.

- Toutefois, dans un souci d’amélioration de la qualité et de la durabilité des revêtements en enrobés bitumineux, seuls les bitumes modifiés (bitumes durs, bitumes à indice de pénétration positif et bitumes polymères) sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa. Dans les couches de liaison et de reprofilage, l’utilisation de bitumes routiers avec additifs (asphalte naturel, polyoléfines, …) est également autorisée.

## G. 2.2.2.1.2. Enrobés à squelette sableux – Couches de roulement

- Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume polymère(s) neuf(s) (x = 2), classe 45/80-65

- Les enrobés à squelette sableux sont de préférence utilisés sur les routes des réseaux II et III.

- La pose en épaisseur variable d’enrobés à squelette sableux pour couches de roulement est tolérée sur les routes des réseaux II et III. Dans la mesure du possible, on lui préfère cependant un reprofilage en AC-10base3-x ou en AC-6,3base3-x, éventuellement combiné à un fraisage, suivi d’une couche de roulement posée en épaisseur constante.

- En cas de pose manuelle, il est recommandé d’éviter les enrobés à squelette pierreux et les enrobés à base de bitume polymère.

- Le remplacement d’une partie du filler par la chaux hydratée (au minimum 1 % de la masse des granulats secs) vise à améliorer l’adhésivité liant-granulat et limiter le vieillissement du liant, conduisant au final à une amélioration de la durée de service de l’enrobé (jusqu’à 20 - 25 %). L’utilisation de chaux hydratée est possible en présence de bitume pur ou bitume polymère dans tout type d’enrobé. Son emploi est particulièrement pertinent dans les enrobés à squelette pierreux.

- Le choix du type de liant est en principe fait en fonction des critères de performance précisés au CCT. Il peut être laissé au choix de l’entrepreneur.

- L’emploi de bitumes pigmentables (enrobés colorés) est déconseillé dans les ronds-points et les routes soumises à trafic lourd; la résistance des enrobés à l’orniérage et aux efforts tangentiels étant généralement insuffisante avec ce type de bitume.

## G. 2.2.2.2. Enrobés à squelette pierreux

- En cas d’utilisation d’enrobé coloré, indiquer la couleur prescrite.

- Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume à indice de pénétration positif (x = 7) classe 35/50.

- Les enrobés à squelette pierreux ont comme caractéristiques une granularité discontinue et une forte teneur en gravillons, ce qui améliore la stabilité et l’adhérence, pour autant que l’on utilise des gravillons de qualité.

- Le type d’enrobé à utiliser est fonction des caractéristiques de la route (réseau, sinuosité, …), du trafic, de la durée de vie prévue, de la situation géographique, etc.

- Dans les couches de roulement en BBTM et en PA, le filler est en partie remplacé par de la chaux hydratée. Cette mesure vise à diminuer l’oxydation du bitume et à augmenter la durée de vie des enrobés.

- Le SMA est utilisé préférentiellement sur les routes du réseau I et sur les voiries soumises à de fortes sollicitations tangentielles.

- Les enrobés drainants (PA) sont notamment destinés à diminuer les problèmes d’aquaplanage et à réduire le niveau de bruit, mais peuvent poser des problèmes de viabilité hivernale. Leur utilisation doit être évitée au sud du sillon Sambre et Meuse.

- Les enrobés de granularité 0/6,3 présentent un niveau de bruit plus faible que les enrobés de granularité plus forte. En zone urbaine, ces enrobés sont donc préférés aux autres enrobés à squelette pierreux là où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h.

- En aménagement urbain, les enrobés colorés peuvent être utilisés, par exemple, pour délimiter les parkings, les zones piétonnes, etc. Leur résistance à la déformation et à l’arrachement peut être améliorée par l’addition de polymères ou de polyoléfines au liant synthétique clair.

L’utilisation d’un liant synthétique clair avec polyoléfines peut s’avérer plus commode pour le fabricant que l’emploi d’un liant synthétique clair modifié par des polymères en cas de fabrication d’une quantité réduite d’enrobés, les polyoléfines étant ajoutées en sac dans le mélange d’enrobés.

- Dans les routes du réseau I, lorsqu’il est fait usage de bitume polymère(s) neuf(s), celui-ci est du type 45/80-65.

- Les RUMG conservent certaines propriétés des enduits, telles qu’une adhérence élevée et une bonne imperméabilisation du support et ils présentent en plus les avantages suivants:

- élimination des rejets de gravillons

- diminution du bruit de roulement

- possibilité d’un léger reprofilage localisé

- remise en service dès la fin du compactage (sauf en cas de fortes sollicitations tangentielles).

- Ils sont donc préférés aux enduits dans les cas où l’une de ces caractéristiques s’avère primordiale mais ils requièrent une surface de pose de bonne planéité. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter la pose de RUMG entre le 1er octobre et le 31 mars.

- Le remplacement d’une partie du filler par la chaux hydratée (au minimum 1 % de la masse des granulats secs) vise à améliorer l’adhésivité liant-granulat et limiter le vieillissement du liant, conduisant au final à une amélioration de la durée de service de l’enrobé (jusqu’à 20 – 25 %). L’utilisation de chaux hydratée est possible en présence de bitume pur ou bitume polymère dans tout type d’enrobé. Son emploi est particulièrement pertinent dans les enrobés à squelette pierreux.

## G. 2.2.8.1. Mise en œuvre des enrobés bitumineux

Indiquer si le document de référence QUALIROUTES-A-1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1 000 m2 réalisées successivement avec un même type d’enrobé et dont la somme est supérieure à 1 000 m2.

## G. 2.2.8.2. Mise en œuvre des enrobés bitumineux – Couche de collage

Indiquer si le support fait l’objet d’un nettoyage à l’eau sous pression.

- Le nettoyage à l’eau sous pression est indiqué dans le cas où le support est particulièrement sale ou s’il présente des traces d’huiles, de corps gras, de mazout, etc.

- Il est obligatoire sur une surface fraisée.

- Le choix de la couche de collage est laissé à l’appréciation de l’entrepreneur.  Celui-ci détermine le taux d’épandage ainsi que le type d’émulsion et de liant, ainsi que leurs caractéristiques, de façon à réaliser une adhésion parfaite de la couche d’enrobés sur le support.

- En cas de mise en œuvre de SMA, il y a lieu d’éviter soigneusement de surdoser la couche de collage.

- L’utilisation d’une membrane bitumineuse épaisse (M. 4.2) en tant que couche de collage est généralement à déconseiller, sauf pour les PA ou en cas de support fortement fissuré.

- L’utilisation de finisseurs à rampe intégrée permet d’éviter l’adhérence de la couche de collage aux pneus des camions. D’autres systèmes, comme les émulsions anti-adhérentes sont également envisageables. Pour les PA et les BBTM le système est laissé au choix de l’entrepreneur. Pour les RUMG, l’utilisation d’un finisseur à rampe intégrée est obligatoire.

- Les enrobés colorés sont posés sur une couche de collage classique, et non pas sur une couche d’émulsion à base de liant synthétique clair.

- La couche de collage et le nettoyage à l’eau sous pression font l’objet de postes séparés du métré.

## G. 2.2.8.5. Epandage

Indiquer si les différentes bandes de la couche de roulement doivent être exécutées simultanément et en parallèle.

- L’exécution simultanée des bandes de roulement est à conseiller chaque fois que c’est possible car elle permet d’éviter les joints de reprise longitudinaux.

- Lorsque le dispositif de réglage est constitué d’un ski, il y a lieu de contrôler la conformité du profil de l’élément sur lequel glisse ce ski. On évite généralement de suivre le profil d’un filet d’eau existant.

## G. 2.2.8.7.3. Traitement des joints de reprise

Les bandes préformées peuvent être soit préfabriquées en usine et collées en place, soit extrudées et collées en place à l’aide d’une machine spécialement prévue à cet effet.

Il y a lieu de veiller à ce que les bandes mises en place ne soient pas arrachées ou endommagées par les véhicules de chantier.

## G. 2.2.8.8.1. Bords extérieurs des revêtements – Enrobés à squelettes sableux et SMA

Indiquer si le traitement des bords extérieurs non contrebutés du revêtement est imposé.

## G. 2.2.8.8.2. Bords extérieurs des revêtements – PA, BBTM et RUMG

Spécifier les dispositifs d’adaptation des avaloirs dans les PA.

## G. 3.2.1.2. Familles d’enduits superficiels et catégories de routes

Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en œuvre.

- Dans un souci d’amélioration de la durabilité et de la qualité des enduits superficiels, seuls les enduits à base d’émulsion cationique de bitume modifiée par des polymères ou à base de bitumes fluxés avec polymères sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa.

- Les catégories de routes sont définies conformément au C. 5 de la NBN EN 12271. En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

- Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12271 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial: annexe C de la norme). Un TAIT doit être réalisé par famille d’enduits, telles que définies au tableau G. 3.2.1.2.

## G. 3.2.1.3. Types d’enduits superficiels

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) d’enduit à mettre en œuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) d’enduit à mettre en œuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, conditions climatiques, trafic, ...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.2.3).

## G. 3.2.2.3.1. Réparations préalables

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer:

- réparation des flaches et nids-de-poule

- traitement des zones déformées

- traitement des joints et fissures

- traitement des zones poreuses ou finement fissurées

- mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

## G. 3.2.2.3.2. Travaux préparatoires

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

L’enlèvement des marquages fait l’objet de postes séparés du métré aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent toujours être enlevés.

## G. 3.2.2.3.3. Mise en œuvre

- Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le CSC, conformément aux dispositions de l’article30 § 1er du chapitre A du CCT QUALIROUTES.

- Des recommandations pour l’exécution des enduits superficiels peuvent être trouvées dans le «Code de bonne pratique des enduits superficiels» (R71/01) du Centre de Recherches routières (CRR).

- Les périodes de mise en œuvre recommandées figurent au tableau ci-dessous.

| Réseau | Début de mise en œuvre | Fin de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| I | 1er avril | 31 août (1) |
| II | 1er avril | 30 septembre (1) |
| III | 1er avril | 31 octobre (1) |

(1) 15 août pour les enduits au(x) bitume(s) fluxé(s)

Il importe que la période de mûrissement de l’enduit avant l’hiver soit la plus longue possible. Il est donc recommandé, de mettre celui-ci en œuvre avant la fin de l’été, même sur les routes de réseau III. Toutefois, l’application d’un enduit sur ce type de route est encore possible durant les périodes climatiques favorables du début de l’automne, moyennant un choix judicieux du liant.

Pour les enduisages dont la réalisation est prévue après le 31 août, il est recommandé d’utiliser la technique du bicouche sur les routes des réseaux II et III.

- Dans l’enduit bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement enduit et non enduit.

- La procédure de compactage est décrite dans le système de maîtrise de la production (FPC).

## G. 3.2.3.5. Couleur de l’enduit superficiel

Indiquer la teinte des enduits superficiels colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

Les enduits colorés sont généralement réalisés avec des émulsions de bitume classiques et des granulats colorés.

## G. 3.3.1.2. Familles de MBCF et catégories de routes

- Indiquer la (les) famille(s) de MBCF à mettre en œuvre.

- Indiquer le cas échéant la largeur et la profondeur moyennes de l’(des) ornière(s).

- Dans un souci d’amélioration de la qualité et de la durabilité des MBCF, seuls les produits à base d’émulsion C60BP1 sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa.

- Les catégories de routes sont définies conformément à l’annexe C de la NBN EN 12273. En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

- Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12273 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial: annexe C de la norme). Un TAIT doit être réalisé par famille de MBCF, telles que définies au tableau G. 3.3.1.2.

## G. 3.3.1.3. Types de MBCF

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) de MBCF à mettre en œuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) de MBCF à mettre en œuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, profondeur d’ornière, conditions climatiques, trafic, ...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.3.3).

## G. 3.3.2.3.1. Réparations préalables

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer:

- réparation des flaches et nids-de-poule

- traitement des zones déformées

- traitement des joints et fissures

- traitement des zones poreuses ou finement fissurées

- mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

## G. 3.3.2.3.2. Travaux préparatoires

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré, aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent toujours être enlevés.

## G. 3.3.2.3.3. Mise en œuvre

- Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le CSC, conformément aux dispositions de l’article 30 § 1er du chapitre A du CCT QUALIROUTES.

- La période de mise en œuvre recommandée s’étend du 1er avril au 31 octobre.

- Dans le MBCF bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement revêtu et non revêtu.

- La procédure de compactage éventuelle est décrite dans le système de maîtrise de la production (FPC).

## G. 3.3.3.6. Couleur du MBCF

Indiquer la teinte des MBCF colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

Les MBCF colorés sont généralement réalisés avec des émulsions à base de liant synthétique clair et des granulats colorés.

## G. 3.4.1. Enduits superficiels

- Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en œuvre.

- Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) des enduits à mettre en œuvre.

La granularité de l’enduit est en principe 6,3/10 pour les routes du réseau I et certaines routes du réseau II et 4/6,3 pour les autres. Il faut toutefois noter que, sur le réseau I, il est de plus en plus fait usage d’un enduit 4/6,3 scellé par un MBCF 0/6,3 ou 0/10.

Le taux d’épandage des gravillons sera en principe plus faible que celui des enduits classiques, de façon à permettre la mise en place du MBCF.

En raison de la durée d’évacuation des fluxants, il n'est jamais fait usage d’un enduit au bitume fluxé sous un MBCF.

Les essais a posteriori (rugosité, texture, ...) ne sont pas d’application sur l’enduit.

## G. 3.4.2. Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)

Indiquer la (les) famille(s) et le(s) dénomination(s) des MBCF à mettre en œuvre.

Les granularités utilisées pour les MBCF sont 0/4, 0/6,3 ou 0/10. Le taux d'épandage est à adapter en fonction du type d’enduit et du taux de liant de celui-ci.

OFFRE

Pouvoir adjudicateur: …………………….

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° …………………

indiquer l’intitulé du marché

Le soussigné: 	
(Nom, prénoms et qualité)

Nationalité:

Domicilié à: 	
(Pays, localité, rue, n°)

ou bien ()

La Société: 	
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)

représentée par le(s) soussigné(s): 	
(nom(s), prénoms et qualité(s))

ou bien (1)

Les soussignés: 	
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus)

Constitués en groupement sans personnalité juridique pour la présente entreprise,

s’engage (ou s’engagent) à exécuter le marché, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges.

moyennant la somme de
(en chiffres: T.V.A. comprise): 	
(en lettres: T.V.A. comprise):

- rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des sommes réservées): ……. % ()

- majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des sommes réservées): ……. % (1)

#### A.	Renseignements généraux

- Immatriculation(s) O.N.S.S (ou équivalent pour les soumissionnaires employant du personnel non assujetti à la loi du 27 juin 1969 en matière de sécurité sociale des travailleurs): n°(s)

- Numéro d'entreprise: n°(s)

- Catégorie(s), sous-catégorie(s) et classe(s) d’agréation:

- Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés (ou certificat ou inscription sur une liste officielle d’un Etat membre de l’UE): n°(s)

- Numéro de téléphone:

- Numéro de fax:

- Courriel:

#### B.	Documents à fournir par le soumissionnaire ne possédant pas l’agréation requise

Conformément à l’article 70 al.2, 3° de l’AR du 18 avril 2017, sont joints à la présente offre les documents qui sont exigés en vertu de l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 et qui démontrent qu’il est satisfait aux conditions fixées pour obtenir l’agréation requise pour l’attribution du présent marché ().

Est jointe à la présente offre une copie de l’attestation constatant l’introduction d’un dossier complet, conformément à l’article 6 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 (1).

C.	Identification des sous-traitants

Est jointe à la présente offre, l’annexe 3 reprenant le nom, l’adresse, la classe et catégorie d’agréation des sous-traitants.

D. 	Lutte contre le dumping social

Est jointe à la présente offre, l’annexe 2 (déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social) signée par le soumissionnaire.

#### E.	Paiements

Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° …………... de l’établissement financier suivant () …………………….…………………………... ouvert au compte de () …………………………………………………………………...

#### F.	 Documents à joindre à l’offre

Sont joints  à la présente offre, outre les annexes/ documents précités:

- le métré récapitulatif

- les documents datés et signés ainsi que les modèles et échantillons exigés par le cahier spécial des charges (), à savoir:

Indiquer explicitement la liste des documents, modèles ou échantillons exigés (notamment, la liste des documents nécessaires à la sélection qualitative, le cas échéant).

Il y a lieu de veiller à la correspondance entre cette liste et les documents exigés par le cahier spécial des charges.

Si un plan de sécurité et santé est joint au cahier spécial des charges

-  les documents exigés par le coordinateur sécurité (cfr annexes 4 et 5).

Fait à               , le	Le(s) soumissionnaire(s)

|  | Nom(s), prénoms et qualité | Cachet de l’entreprise |
| --- | --- | --- |

Remarque importante

Si le soumissionnaire établit son offre et le métré récapitulatif sur d’autres documents que les modèles fournis, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et les documents du marché (art. 77 de l’arrêté royal du 18 avril 2017).

Le métré mentionne:

- la numérotation des postes

- les numéros de postes du CPN

- les références aux prescriptions techniques du CCT QUALIROUTES

- le montant total de l'offre et les prix unitaires exprimés en toutes lettres et en chiffres.

ANNEXE    1    A L’OFFRE

Engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité

Conformément aux dispositions prévues dans le C.S.C., l’entreprise (nom de l’entreprise ou du groupement)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

s’engage à mettre en œuvre une démarche qualité s’appuyant sur les données indiquées dans le document QUALIROUTES–A-1 lors de l'exécution des travaux repris à l'article 34 du chapitre A (AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics) pour autant que ces travaux soient concernés par le présent marché.

Fait à ………………………………….,

le ……………………………………………………………………

Signature

ANNEXE    2    A L’OFFRE

Déclaration des entrepreneurs 
pour une concurrence loyale et 
contre le dumping social

applicable aux entrepreneurs ressortissant

à la Commission paritaire 124 (Construction)

Je soussigné(e), représentant légal,

Nom-prénom: ……………………………………………………………………………………………………

Fonction:

………………………………………….…………………………………………………………

Société: ……………………………………………………………………………………………………

n° TVA: ……………………………………………………………………………………………………

en qualité de soumissionnaire / sous-traitant (biffer la mention inutile) du marché:

Identification du marché: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

Identification du pouvoir adjudicateur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

respecte les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles relatives aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi, et notamment les règles suivantes:

Respecter l’ensemble des dispositions en matière de taux de salaire minimal (y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires) et de modalités de paiement de la rémunération, en particulier:

Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de travail du secteur de la Construction, conformément à la qualification du travailleur;

Octroyer le complément de salaire dû pour les heures supplémentaires;

Appliquer le régime des timbres fidélité ou équivalent;

Si le paiement de la rémunération est effectué en Belgique, la payer exclusivement en monnaie scripturale;

Etablir un décompte de paie pour chaque travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, ainsi qu’un compte individuel annuel pour chaque travailleur occupé.

Fournir un logis et une nourriture convenable (ou une indemnité de logement et une indemnité de nourriture) lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu’il ne peut rentrer journellement chez lui, conformément à la Convention Collective de Travail du 12 juin 2014 relative à diverses conditions de travail.

Le logis doit avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Les locaux d’hébergement doivent répondre aux conditions de l’article 50 et point 15 de l’annexe III, partie A de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles, pour autant qu’il s’applique, à savoir:

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les locaux d’hébergement doivent être facilement accessibles;

Ils doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs;

Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente;

Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes;

Des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

Respecter l’ensemble des dispositions en matière de durée du travail, de périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, de durée minimale des congés annuels payés.

Traiter les travailleurs participant à la réalisation du marché conformément à la Loi sur le bien-être des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en particulier les dispositions suivantes:

Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs et faire appel à un organisme externe lorsque les missions de bien-être ne peuvent ou ne peuvent toutes être accomplies en interne;

prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à la surveillance de santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations d’évaluation de santé;

mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au travail à réaliser;

mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des équipements de travail (engins de levage, échafaudage, engins de terrassement, …) appropriés ou convenablement adaptés au travail à réaliser;

Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes à leur activité professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de travail comme des engins de chantier et des échafaudages ou lors de travaux spécifiques comme le retrait d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Collaborer à l’application de la coordination du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs lorsqu’ interviennent, simultanément ou successivement sur le chantier, plus de 2 entreprises.

Respecter les règles de mise en chômage temporaire des travailleurs, notamment l’interdiction de sous-traiter à un tiers le travail normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire pour raison économique.

Respecter l’ensemble des dispositions en matière d’occupation de travailleurs, en particulier:

Pour les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge:

déclarer chaque travailleur à la Dimona (date d’entrée en service/sortie de service);

Inscrire chaque travailleur auprès de l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité et d’existence (OPOC) et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des travailleurs.

Pour les travailleurs / indépendants non soumis à la sécurité sociale belge:

fournir à chaque travailleur un formulaire A1 attestant qu’il est redevable des cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine et qu’il en est exempté en Belgique et ce pour une période de 24 mois maximum;

effectuer la déclaration LIMOSA (document L1)  préalablement à l’occupation sur le territoire belge de tous les travailleurs détachés (par voie électronique auprès de l’ONSS pour les salariés ou de l’INASTI pour les indépendants, via le site www.limosa.be);

s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité et d’existence (OPOC) car toute entreprise est soumise au régime des timbres fidélité, et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des travailleurs (uniquement pour les travailleurs, pas pour les indépendants);

respecter les règles en matière de détachement des travailleurs:

l’employeur qui détache des travailleurs doit exécuter son activité substantielle dans son pays d’origine,

le détachement prévisible n’excède pas 24 mois,

il est interdit de détacher successivement des travailleurs différents pour occuper un poste permanent,

le lien de subordination entre le travailleur détaché et son employeur est maintenu,

un délai d’attente de 2 mois doit être respecté entre deux détachements du même travailleur, de la même entreprise et dans un même état membre.

Pour les travailleurs intérimaires:

Faire appel à des bureaux de travail intérimaire « construction » reconnus en Wallonie  (tous les bureaux de travail intérimaire doivent disposer d’un agrément; les bureaux de travail intérimaire actifs dans le secteur de la construction doivent disposer d’un agrément « construction »);

Respecter la réglementation relative au travail intérimaire et y recourir dans les circonstances fixées par la loi: assurer le remplacement temporaire d'un travailleur permanent, répondre à un surcroît temporaire de travail, assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.

Vérifier, avant la conclusion d’un contrat de sous-traitance, que l’entrepreneur sous-traitant n’a pas de dettes sociales ni fiscales.

Après la conclusion d’un contrat de sous-traitance, s’assurer avant chaque paiement que le sous-traitant n’a pas de dettes sociales et fiscales. En cas de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef du sous-traitant, imputer sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Respecter les obligations en matière d’enregistrement des travaux et des travailleurs, en particulier:

Déclarer les travaux « 30 bis » à l'Office national de Sécurité Sociale (ONSS), au CNAC et au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La déclaration pour les travaux immobiliers doit être communiquée pour:

chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir de 5.000 EUR (HTVA) avec au moins 1 sous-traitant; ou

chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir de 30.000 EUR (HTVA) avec ou sans sous-traitant.

L’entrepreneur adjudicataire doit faire la "déclaration de travaux" à l’ONSS.

Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste quotidienne de tout le personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au moins les renseignements individuels suivants: nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier.

Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont exécutés les travaux dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux immobiliers égaux ou supérieurs à 500.000 euro HTVA, via le système d’enregistrement "checkinatwork".

Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des travailleurs sur le chantier, à savoir le port du ConstruBadge pour tous les ouvriers de la construction occupés sur le chantier, qu’il s’agisse de travailleurs d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou intérimaires.

Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré automatiquement par le Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la construction enregistré auprès de la sécurité sociale belge ou ayant fait l’objet d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données suivantes: nom et n° d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n° carte, code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.

Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be

Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain.

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin (…( de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent).

Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services d’inspection du travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que les réponses fournies à ces services d’inspection.

En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement grave au paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de travailleurs en séjour illégal dans le chef d’un sous-traitant (notification officielle), lui interdire l’accès au chantier et résilier immédiatement le contrat avec l’entrepreneur sous-traitant en infraction.

Je suis informé que je peux être tenu solidairement responsable, sous certaines conditions, du paiement de dettes salariales et fiscales d’un sous-traitant si celui-ci manque gravement à ses obligations.

Je suis informé que le non-respect des dispositions de la présente déclaration peut entrainer une exclusion de mon entreprise pour les marchés futurs du pouvoir adjudicateur, et ce pour une durée déterminée, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement applicables.

Je suis informé que ces dispositions ne sont pas exhaustives et je déclare respecter toutes les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles, qui me sont applicables en matière de conditions de travail, de rémunération et d’emploi.

Fait le …………………………………….. à ……………………………………………..

Signature

ANNEXE   3    A L’OFFRE

Identification des sous-traitants

- Part du marché sous-traitée:

- Identité des sous-traitants:

Dressé le:

Le(s) soumissionnaire(s):

ANNEXE  4   A L’OFFRE

Note sur les engagements pris par le soumissionnaire concernant les mesures et les moyens de protection déterminés par le plan de sécurité et de santé (article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001)

Le(s) soussigné(s): 	 (1)

agissant en son (leur) nom personnel

agissant pour le compte de la société ..……………...

constitués en groupement sans personnalité juridique pour la présente entreprise

atteste(nt) par la présente:

- avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions établies dans le plan de sécurité et de santé (en abrégé PSS) annexé au CSC n°  …….

- s’engage(nt) à respecter et à faire respecter par son (leur) personnel, ainsi que par les éventuels sous-traitants agréés pour réaliser l’opération du présent PSS, les prescriptions de ce dernier, l’ensemble des obligations légales en matière de sécurité et de santé ainsi que la réglementation relative au "bien-être du travailleur au travail";

- s’engage(nt) à organiser avant le début des travaux, y compris ceux des sous-traitants, une réunion préalable dite d’inspection commune, en présence du coordinateur, afin de lui remettre une note écrite concernant les moyens et dispositions définitifs adoptés pour l’exécution de l’ensemble des travaux commandés et de les compléter au travers du journal de la coordination en visant celui-ci;

- que l’entièreté des coûts liés à la sécurité santé s’élève à:

€ ……………………………….. (euros)

Observations éventuelles.

## Fait à	, le

Signature.

- Compléter.

ANNEXE    5    A L’OFFRE

Note sur les engagements pris par le soumissionnaire concernant les mesures et les moyens de protection déterminés par le plan de sécurité et de santé (article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001)

Remarques préliminaires

- Le coordinateur projet établit la liste des postes de travaux ou parties d’ouvrage nécessitant la description, par celui-ci, de la manière dont il prévoit d’exécuter les travaux. Si le soumissionnaire le juge nécessaire, il peut étendre cette description à d’autres postes ou parties d’ouvrages.

- Les détails demandés sont fournis de façon claire, précise et détaillée sur les documents constituant la présente annexe 5.

- Le coordinateur projet établit la liste des mesures et moyens de prévention pour lesquels le soumissionnaire doit communiquer un calcul de prix. CETTE LISTE NE REPREND PAS CE QUI RELEVE DE LA SECURITE DE BASE (c’est-à-dire tout ce qui relève de la simple application des réglementations). Cette liste reprend les mesures et moyens de prévention et de protection collective, en particulier CEUX QUI DOIVENT SERVIR A PLUSIEURS INTERVENANTS, ainsi qu’aux moyens extraordinaires de protection individuelle. Si le soumissionnaire le juge nécessaire, il peut étendre ce calcul de prix à d’autres mesures et moyens de prévention.

- Le soumissionnaire s’engage à respecter le PGSS et à le faire respecter par ses sous-traitants pendant toute la durée du marché.

Nombre de pages en annexe:

# Footnotes

Biffer la mention inutile.

A compléter le cas échéant

Biffer la mention qui n’est pas d’application.

Les classes d'agréation de l'entrepreneur et de ses sous-traitants répondent conjointement aux prescriptions du marché.

Dénomination exacte de l’établissement financier.

Dénomination exacte du compte.

Biffer les mentions inutiles.

La tenue des comptes individuels et du décompte de paie sous la forme des documents sociaux belges n’est pas obligatoire pour les travailleurs détachés si les documents sociaux du pays d’origine sont mis à disposition sur simple demande (dispense de 12 mois maximum).

La déclaration Limosa enregistre les données d’identification du travailleur ou de l’indépendant, les dates de début et de fin du détachement en Belgique, le secteur (intérim ou secteur de la construction), le lieu de travail en Belgique, les données d’identification du client ou donneur d’ordre belge + selon le cas les données d'identification de l'employeur et l’horaire du travailleur.

La liste des bureaux agréés est disponible sur le site du SPW à l’adresse suivante: http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML (les bureaux agréés « construction » sont identifiables par le code « INTC » dans la rubrique « service » du fichier)

Cette vérification peut être effectuée en consultant le site de la sécurité sociale belge à l’adresse suivante: https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/index.htm ou via l’application smartphone https://www.checkobligationderetenue.be